## Slide 1
MOBIL IN TIME AG · AN AGGREKO COMPANY
Strom.
Ohne Fachchinesisch.
Quick Dive für das Marketing-Team. So erklärt, dass es hängen bleibt — auch ohne Elektro-Ausbildung.
Burak Ücöz
Sales Engineer Power · 22. Juli 2026
01

## Slide 2
ABLAUF
02 — 40
Vier Blöcke.
Eine Stunde. Keine Formeln.
01
Grundlagen Strom
Die vier Begriffe, die alles erklären
20 Min
02
Zielgruppen & Einsatzgebiete
Wer ruft an und warum
15 Min
03
Anlagentypen & Unterschiede
Sechs Bausteine, mehr gibt es nicht
20 Min
04
Aufstellung auf der Baustelle
Was vor Ort wirklich zählt
15 Min
05
Was das fürs Marketing heisst
Wörter, Bilder, Pitch, Fallstricke
10 Min
Alles, was tiefer geht, kommt in einen zweiten Termin. Heute geht es um das Fundament.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
02

## Slide 3
KERNBOTSCHAFT
03 — 40
“
«Wir vermieten keine Maschinen.
Wir vermieten die Garantie, dass nichts stehen bleibt.»
Wenn ihr aus dieser Stunde nur einen Satz mitnehmt — dann diesen. Alles Weitere ist Technik, die diesen Satz belegt.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
03

## Slide 4
KAPITEL 01
04 — 40
01
Grundlagen Strom
Vier Begriffe. Ein Bild. Danach versteht ihr jede Kundenanfrage.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
04

## Slide 5
GRUNDLAGEN · 1 VON 7
05 — 40
Strom ist wie Wasser im Rohr.
Drei Begriffe. Ein Bild. Danach klickt es.
VOLT (V)
Spannung
Der Druck im Rohr. Je höher der Druck, desto weiter kommt das Wasser.
AMPERE (A)
Strom
Wie viel Wasser tatsächlich durch das Rohr fliesst.
WATT (W)
Leistung
Was hinten rauskommt und Arbeit macht — Druck mal Durchfluss.
Merksatz
Wer 400 V sagt, meint den Druck. Wer 300 kVA sagt, meint die Leistung.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
05

## Slide 6
GRUNDLAGEN · 2 VON 7
06 — 40
Leistung ist nicht Energie.
kW
Leistung
Wie weit der Wasserhahn gerade aufgedreht ist. Eine Momentaufnahme.
kWh
Energie
Wie viel Wasser am Ende im Eimer ist. Leistung mal Zeit.
BEISPIEL ZUM MERKEN
Ein Haarföhn = 2 kW. Läuft er 1 h → 2 kWh. Läuft er 2 h → 4 kWh.
Die Leistung entscheidet, welche Maschine wir hinstellen. Die Energie entscheidet, was der Kunde zahlt.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
06

## Slide 7
GRUNDLAGEN · 3 VON 7
07 — 40
kVA und kW: das Bierglas.
SCHAUM
= kVA
BIER
= kW
SCHEINLEISTUNG
Das ganze Glas — kVA
Bier plus Schaum. So heisst die Zahl auf unseren Maschinen. Der Schaum braucht Platz — macht aber niemanden satt.
WIRKLEISTUNG
Der trinkbare Teil — kW
Was wirklich Arbeit leistet — Kran heben, Licht machen, Server laufen lassen. Das, was der Kunde will.
kVA × cos φ = kW · Faustregel: 100 kVA Glas ≈ 80 kW Bier
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
07

## Slide 8
GRUNDLAGEN · 4 VON 7
08 — 40
Warum es drei Kabel sind. Nicht eines.
STROM SCHWINGT
50 Hertz
Er fliesst nicht gerade durch, sondern wechselt 50-mal pro Sekunde die Richtung. Der Herzschlag des Netzes.
DREI PHASEN
Statt einer
Drei Leitungen, zeitlich versetzt. Wie drei Personen, die abwechselnd in die Pedale treten — nie eine Lücke.
SCHWEIZER WERTE
400 V · 230 V
400 V zwischen den Phasen für Maschinen und Kräne. 230 V für die Steckdose. Beides aus demselben Kabel.
Für euch reicht: Drehstrom ist der Normalfall bei allem, was wir vermieten. «400 V» heisst genau das.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
08

## Slide 9
GRUNDLAGEN · 5 VON 7
09 — 40
Am Netz — oder auf der Insel.
NETZBETRIEB
Netzbetrieb
Bild: Der Rhein.
Der Strom kommt vom EW. Das Netz ist riesig und träge. Springt eine grosse Maschine an, merkt es das Netz kaum.
INSELBETRIEB
Inselbetrieb
Bild: Der Gartenteich.
Unser Generator ist das Kraftwerk. Er macht Spannung und Frequenz selbst. Jede Last spürt er sofort.
Deshalb ist unsere Arbeit anspruchsvoller als «Maschine hinstellen»: Auf der Insel muss die Anlage zur Last passen.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
09

## Slide 10
GRUNDLAGEN · 6 VON 7
10 — 40
Sauberer Strom. Schmutziger Strom.
Aus dem Wasserhahn kann klares Wasser kommen — oder Brühe mit Sand. Beides ist Wasser. Nur eines brauchbar. Beim Strom sieht man es dem Kabel nicht an.
SAUBER HEISST
· Spannung bleibt stabil
· Schwingung hat eine saubere Form
· Frequenz stimmt und wackelt nicht
SCHMUTZIG HEISST
· Steuerungen steigen ohne Grund aus
· Motoren werden heiss und halten kürzer
· Server starten neu, LED flackert, Audio brummt
EN 50160 sagt, welche Qualität das Netz liefern muss. IEC 61000-4-30 Klasse A sagt, wie man richtig misst.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
10

## Slide 11
DAS UNTERSCHEIDET UNS
11 — 40
Jeder kann einen Generator hinstellen.
Wir beweisen schwarz auf weiss, dass der Strom sauber war.
01
Messgerät der höchsten Klasse
Zertifiziert vom eidgenössischen Institut für Metrologie. Kein Bastelgerät.
02
Immer dabei, nie ein Aufpreis
Bei jedem Stromauftrag Standard. Nicht als Option, die man wegverhandelt.
03
Ein Bericht, den man vorzeigen kann
Ein Dokument für Auditor, Versicherung oder Geschäftsleitung.
Kein anderer mobiler Stromvermieter in der Schweiz bietet das im Standardumfang. Unser stärkstes Argument.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
11

## Slide 12
KAPITEL 02
12 — 40
02
Zielgruppen & Einsatzgebiete
Wer bei uns anruft, warum er anruft und was ihn nachts wach hält.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
12

## Slide 13
ZIELGRUPPEN · 1 VON 5
13 — 40
Es gibt nur drei Gründe für einen Anruf.
1
Es gibt hier gar keinen Strom
Baustelle auf der grünen Wiese, Festival auf der Alp, Tunnel, abgelegene Anlage. Keine Steckdose da.
2
Es gibt zu wenig Strom
Der Anschluss reicht nicht: Umbau, zusätzliche Maschine, Spitzenlast im Winter, Erweiterung.
3
Der Strom darf nie ausfallen
Spital, Rechenzentrum, laufende Produktion. Hier geht es um Existenzsicherung.
Grund 1 und 2 sind Termindruck. Grund 3 ist Angst. Beides verkauft — aber man spricht anders darüber.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
13

## Slide 14
ZIELGRUPPEN · 2 VON 5
14 — 40
Wer bei uns anruft.
Bau & Infrastruktur
Baustrom, Kran, Trocknung, Beleuchtung
Events & Festivals
Bühne, Licht, Ton, Gastronomie, Camping
Industrie & Produktion
Umbau, Wartung, Spitzenlast, Ausfallschutz
Rechenzentren & Telecom
Test vor Inbetriebnahme, Überbrückung, Wartung
Spitäler & kritische Infrastruktur
Gesetzlich vorgeschriebene Notversorgung
Städte, Gemeinden, EVU
Netzarbeiten, Anlässe, Blackout-Vorsorge
Dazu der wichtigste Kanal überhaupt: unsere eigenen Wärme- und Kältekunden. Gleich mehr.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
14

## Slide 15
ZIELGRUPPEN · 3 VON 5
15 — 40
Was den Kunden nachts wach hält.
WER
SEIN ALBTRAUM
UNSERE ANTWORT
Baustelle
Kran steht still, Termin platzt, Vertragsstrafe droht
Am Montag um sieben läuft alles.
Festival
Die Bühne fällt aus, 20 000 Leute im Dunkeln
Kritische Zonen bekommen ihre eigene Maschine.
Industrie
Produktion steht, jede Stunde kostet fünfstellig
Umschaltung ohne Produktionsstopp.
Rechenzentrum
Server fallen aus, Kundenverträge werden gebrochen
Keine einzige Millisekunde Lücke.
Spital
Gesetzliche Pflicht, Behörde und Haftung im Nacken
Prüfung normkonform und dokumentiert.
Reihenfolge in jedem Text: erst den Schmerz benennen, dann die Lösung. Nie umgekehrt.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
15

## Slide 16
ZIELGRUPPEN · 4 VON 5
16 — 40
Grössenordnungen zum Anfassen.
17 kVA
Ein Einfamilienhaus
60 kVA
Kleine Baustelle, Marktareal, Quartierfest
300 kVA
Baustelle mit Kran und Bautrocknung
1 000 kVA
Grosses Open-Air-Areal
6 000 kVA
Belastungstest eines Rechenzentrums
Grobe Faustzahlen für ein Gefühl. Nicht für ein Angebot. Die richtige Grösse rechnet immer ein Ingenieur.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
16

## Slide 17
ZIELGRUPPEN · 5 VON 5
17 — 40
Der günstigste Kunde ist der, den wir schon haben.
01
Was wir schon haben
Hunderte Kunden vertrauen uns bei Wärme und Kälte. Sie kennen unsere Leute und wissen: Wir liefern, wenn es eilt.
02
Was daraus wird
Jeder dieser Kunden ist ein warmer Kontakt für Strom. Kein Kaltanruf. Kein Vertrauensaufbau von null. Keine neue Freigabe.
DER SATZ
«Ihr kennt uns für Wärme und Kälte. Jetzt gibt es auch den Strom dazu. Eine Nummer, ein Ansprechpartner, eine Rechnung.»
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
17

## Slide 18
KAPITEL 03
18 — 40
03
Anlagentypen & Unterschiede
Sechs Bausteine. Mehr gibt es nicht. Jeder hat genau eine Aufgabe.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
18

## Slide 19
ANLAGENTYPEN · ÜBERBLICK
19 — 40
Sechs Bausteine. Mehr gibt es nicht.
01
Generator
Kraftwerk auf Rädern
02
Batteriespeicher
Riesige Powerbank
03
Hybrid
Beides kombiniert
04
USV
Der Fallschirm
05
Transformator
Der Übersetzer
06
Verteilung & Kabel
Die Steckdosenleiste
Plus ein Sonderfall: die Lastbank. Am Ende dieses Blocks.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
19

## Slide 20
ANLAGENTYPEN · 1 VON 7
20 — 40
Generator — das Kraftwerk auf Rädern.
Ein Dieselmotor treibt einen Stromerzeuger an. Rein Treibstoff, raus Strom.
Wofür
Über Stunden, Wochen, Monate. Das Arbeitspferd — rund 80 % unserer Aufträge.
Was zu wissen ist
Braucht Treibstoff, macht Geräusch, macht Abgase, braucht Platz und Zufahrt.
Stage V
Strengste EU-Abgasnorm für solche Motoren. In Städten zunehmend Pflicht.
HVO
Treibstoff aus Rest- und Abfallstoffen statt Erdöl. Gleiche Leistung, deutlich weniger CO₂.
Stage V betrifft den Motor. HVO den Treibstoff. Beides zusammen ist die sauberste Variante.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
20

## Slide 21
ANLAGENTYPEN · 2 VON 7
21 — 40
Batteriespeicher — die riesige Powerbank.
Ein grosser Akku im Container. Wird geladen, gibt Strom ab. Fachbegriff: BESS.
Stärken
Absolut leise, keine Abgase, keine Vibration. Reagiert in Millisekunden.
Die Grenze
Er hat ein Ende. Ist er leer, ist er leer. Für tagelangen Dauerbetrieb allein nicht wirtschaftlich.
Wofür
Nachtbetrieb, Innenräume, kurze Überbrückung, Abfangen von Lastspitzen.
Für Texte
Unsere sichtbarste Nachhaltigkeitsgeschichte. Leise und emissionsfrei versteht jeder.
Ehrlich bleiben: Batterie ersetzt keinen Generator über Wochen. Wer das behauptet, wird zerlegt.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
21

## Slide 22
ANLAGENTYPEN · 3 VON 7
22 — 40
Hybrid — das Beste aus beidem.
Generator und Batterie arbeiten zusammen. Sie teilen sich die Schicht.
Wie es funktioniert
Batterie übernimmt die ruhigen Stunden. Wird mehr gebraucht, springt der Generator an und lädt gleich mit.
Das Ergebnis
Weniger Motorlaufstunden, weniger Treibstoff, weniger Abgase. Nachts ist es still.
Typischer Einsatz
Baustellen im Wohngebiet, Festivals mit Nachtruhe, Projekte mit Öko-Auflagen.
Für Texte
Unsere beste Nachhaltigkeitsstory — mit echten Zahlen dahinter, nicht nur grüner Farbe.
Wenn eine Ausschreibung von Lärm- oder CO₂-Auflagen spricht: Hybrid ist fast immer die Antwort.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
22

## Slide 23
ANLAGENTYPEN · 4 VON 7
23 — 40
USV — der Fallschirm.
Ein Generator braucht 10–15 s zum Hochlaufen. Für einen Server ist das eine Ewigkeit.
Was sie macht
Hängt dauerhaft zwischen Netz und Verbraucher. Überbrückt völlig unterbrechungsfrei. Null Lücke.
Das Bild
Ein Fallschirm. Immer dabei, meistens nutzlos. An dem einen Tag ist er alles.
Wofür
Rechenzentren, Serverräume, medizinische Geräte, Steuerungen — überall wo Neustart teuer ist.
Für Texte
Nicht über die Technik schreiben — über die Folge: kein Datenverlust, kein Produktionsabbruch.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
23

## Slide 24
ANLAGENTYPEN · 5 VON 7
24 — 40
Transformator — der Übersetzer.
Das Netz liefert Mittelspannung, z.B. 16 000 V. Maschinen wollen 400 V. Der Trafo übersetzt.
Wie er arbeitet
Keine Elektronik, keine beweglichen Teile. Nur Kupfer und Eisen. Extrem zuverlässig.
Wofür
Grosse Baustellen, Industrieareale, Rechenzentren, Netzarbeiten — überall wo Mittelspannung anliegt.
Warum wichtig
Ohne Trafo kein Zugang zu grossen Leistungen. Ab ~1 MW geht praktisch nichts ohne.
Für Texte
Unspektakulär, aber mit Hebelwirkung. Nicht ins Zentrum stellen — nie vergessen zu erwähnen.
Achtung: Mittelspannung ist Lebensgefahr. Daran arbeitet ausschliesslich speziell ausgebildetes Personal.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
24

## Slide 25
ANLAGENTYPEN · 6 VON 7
25 — 40
Verteilung & Kabel — die Steckdosenleiste.
Aus einem dicken Kabel werden viele kleine. Verteiler, Kabel, Steckverbindungen.
Klingt banal
Ist es nicht. Der Kabelweg entscheidet oft über Preis und Machbarkeit.
Kostentreiber
200 m Kabel können mehr kosten als der halbe Generator. Je länger, desto dicker.
Die eine Frage
Wie weit ist es vom Aufstellort bis zum Verbraucher? Diese Antwort spart uns Stunden.
Für Texte
Der unsichtbare Teil unserer Leistung. In Referenzstories sichtbar machen.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
25

## Slide 26
ANLAGENTYPEN · 7 VON 7
26 — 40
Lastbank — der Hometrainer.
Eine Maschine, die Strom in Wärme umwandelt. Sie tut so, als wäre sie ein echter Verbraucher.
Wofür
Notstromanlage oder neues Rechenzentrum unter Volllast testen — bevor echte Kunden dranhängen.
Zweiter Zweck
Generatoren, die zu wenig zu tun haben, verrussen. Die Lastbank hält sie gesund.
Warum wichtig
Unser Türöffner in den Rechenzentrumsmarkt. Wer den Test macht, ist beim nächsten Projekt schon im Haus.
Für Texte
Erklärungsbedürftig. Am besten über die Frage: Woher weisst du, dass dein Notstrom wirklich funktioniert?
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
26

## Slide 27
ANLAGENTYPEN · ZUSAMMENFASSUNG
27 — 40
Wann was: die Kurzfassung.
Strom über Wochen, egal wo
Generator
Tagsüber Vollgas, nachts still
Hybrid
Kurz, leise, drinnen oder im Wohngebiet
Batteriespeicher
Keine einzige Millisekunde Lücke
USV
Die Spannung passt nicht zusammen
Transformator
Anlage testen, bevor sie scharf geht
Lastbank
In der Praxis ist es fast immer eine Kombination. Genau das ist unsere Arbeit.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
27

## Slide 28
KAPITEL 04
28 — 40
04
Aufstellung auf der Baustelle
Wo die Maschine steht, entscheidet über Kosten, Termin und Bewilligung.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
28

## Slide 29
BAUSTELLE · 1 VON 5
29 — 40
Sechs Fragen vor jeder Aufstellung.
01
Kommt der Lastwagen hin?
Zufahrt, Engstellen, Torbreite, Tragfähigkeit. Kran nötig?
02
Hält der Boden?
Ein grosses Aggregat wiegt Tonnen. Kein Schlamm, kein Rasen, keine Tiefgarage.
03
Ist genug Platz?
Nicht nur die Maschine — rundherum Platz für Arbeit und freie Luft.
04
Wie weit zum Verbraucher?
Der Kabelweg. Je länger, desto teurer, desto dicker. Immer in Metern.
05
Wer ist der Nachbar?
Lärm und Abgase. Wohnhaus in 20 m verändert die ganze Lösung.
06
Wo steht der Tank?
Menge, Auffangwanne, Zufahrt für den Tankwagen, Abstand zu Gewässern.
Zwei Minuten am Telefon. Ganze Tage später gespart.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
29

## Slide 30
BAUSTELLE · 2 VON 5
30 — 40
Lärm und Abgase — die häufigsten Stolpersteine.
LÄRM
≈ 70 dB
in 7 m Abstand
Ein modernes gekapseltes Aggregat — etwa wie ein Staubsauger im Nebenzimmer. Doppelter Abstand = deutlich leiser.
Regelwerk: Lärmschutz-Verordnung (LSV)
ABGASE
Stage V
strengste Stufe
In Städten, bei öffentlichen Bauherren und in Wohnquartieren zunehmend Pflicht. Wer nicht liefert, ist draussen.
Regelwerk: Luftreinhalte-Verordnung (LRV)
«72 dB» sagt nichts. «72 dB in 7 m» ist eine Aussage. Ohne Abstand keine Zahl.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
30

## Slide 31
BAUSTELLE · 3 VON 5
31 — 40
Treibstoff — mehr Regelwerk als erwartet.
Tanks sind doppelwandig, Überfüllsicherung, Auffangwanne. Kein Extra — Gesetz.
Doppelwandig & aufgefangen
Doppelwandiger Tank, Überfüllsicherung, Auffangwanne. Nicht optional.
Gewässerschutz ist ernst
Bei Ölunfall haftet auch die Person vor Ort persönlich — nicht nur die Firma.
Autonomie planen
Wie viele Stunden ohne Nachtanken? Daraus ergibt sich Tankgrösse und Rhythmus.
Für Marketing
Tankservice und Gewässerschutz sind ein Verkaufsargument. Kunde kümmert sich um nichts.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
31

## Slide 32
BAUSTELLE · 4 VON 5
32 — 40
Sicherheit auf dem Platz.
Absperrung
Niemand steht ungeschützt neben der Anlage. Heisse Teile, drehende Teile, Spannung.
Feuerlöscher
Griffbereit, geprüft, für jeden erreichbar. Fluchtwege bleiben frei.
Erdung
Verbindung in den Boden. Im Fehlerfall löst der Schutzschalter aus — nicht ein Mensch.
Nur Fachpersonal
Anschluss und Inbetriebnahme immer durch ausgebildete Fachperson.
Bei Fotos für Social Media prüfen: Absperrung sichtbar, Helm auf, keine offenen Schaltschränke im Bild.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
32

## Slide 33
BAUSTELLE · 5 VON 5
33 — 40
So läuft ein Auftrag ab.
1
Anfrage
Kunde meldet sich, Eckdaten erfasst
2
Klärung
Rückfragen, oft ein Vor-Ort-Termin
3
Auslegung
Ingenieur rechnet, Offerte geht raus
4
Anlieferung
Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme
5
Betrieb
Service, Tankung, Überwachung
6
Rückbau
Abholung und Bericht zur Netzqualität
Zwischen Anfrage und Anlieferung: Tage bis Wochen. Notfälle gehen schneller — kosten mehr.
Bitte nie am Telefon einen Termin zusagen.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
33

## Slide 34
KAPITEL 05
34 — 40
05
Was das fürs Marketing heisst
Wörter, Bilder, Pitch — und die Fallen, in die man nur einmal tritt.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
34

## Slide 35
MARKETING · 1 VON 5
35 — 40
Wörter, die funktionieren — und Wörter, die schaden.
VERWENDEN
✓
Versorgungssicherheit
✓
Kein Produktionsstopp
✓
Planbar und dokumentiert
✓
Leise, emissionsarm, HVO
✓
Aus einer Hand
✓
Kurzfristig verfügbar
✓
Nachweis der Netzqualität
VERMEIDEN
✕
Günstig, billig, Schnäppchen
✕
Weltmarktführer, Superlative
✕
«Notstrom» (klingt nach Panik)
✕
Lösungen ohne Bild dahinter
✕
Abkürzungen ohne Erklärung
✕
Zahlen ohne Bezugsgrösse
Schweizer Kunden reagieren auf Superlative mit Misstrauen. Understatement mit Belegen wirkt stärker.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
35

## Slide 36
MARKETING · 2 VON 5
36 — 40
Bildsprache — was funktioniert.
Zeigt das
Maschinen im echten Einsatz. Umgebung drumherum. Menschen im Bild. Kabelwege, Verteiler, Baustelle bei Nacht mit Licht.
Zeigt das nicht
Freigestellte Maschinen auf Weiss. Stockfotos mit Glühbirnen. Steckdosen-Klischees. Blitze im Himmel.
Freigabe zuerst
Vor jeder Veröffentlichung. Ohne Ausnahme, auch bei harmlosen Bildern. Sicherheitsstandorte: oft Fotoverbot.
Echt schlägt perfekt
Ein echtes Baustellenbild schlägt jedes Stockfoto. Auch wenn es weniger perfekt aussieht.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
36

## Slide 37
MARKETING · 3 VON 5
37 — 40
Fünf Sätze, die immer stimmen.
01
Wir vermieten mobile Stromversorgung — von der Baustellensteckdose bis zum Megawatt.
02
Alles aus einer Hand: Wärme, Kälte und Strom. Ein Ansprechpartner, eine Nummer.
03
Wir liefern nicht nur Strom — wir weisen nach, dass er sauber war.
04
Die Aggreko-Flotte im Rücken, ein Schweizer Team davor.
05
Wenn es schnell gehen muss, geht es schnell.
Satz 03 kann kein Wettbewerber in der Schweiz sagen. Gehört in jeden längeren Text.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
37

## Slide 38
MARKETING · 4 VON 5
38 — 40
Die fünf Fragen, die euch gestellt werden.
«Was kostet so ein Generator?»
Kommt auf Leistung, Dauer und Ort an. Diese drei Angaben sammeln — weitergeben.
«Habt ihr das morgen verfügbar?»
Prüft immer die Disposition. Nie selbst zusagen — auch nicht ungefähr.
«Ist das nicht sehr laut?»
Moderne Anlagen sind gekapselt und mit Abstand unproblematisch. Zahl aus dem Datenblatt.
«Ist das umweltfreundlich?»
Mit HVO und Hybrid deutlich, ja. Konkrete Zahlen liefert das Projektteam mit Zertifikat.
«Wie gross muss die Anlage sein?»
Rechnet ein Ingenieur anhand einer Lastliste. Niemals schätzen. Auch nicht als Hausnummer.
Goldene Regel: Im Zweifel keine Zahl nennen. Eine sauber weitergegebene Frage schlägt jede falsche Antwort.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
38

## Slide 39
MARKETING · 5 VON 5
39 — 40
Was ich konkret von euch brauche.
Bestandskunden-Kampagne
Alle Wärme- und Kältekunden für eine Strom-Ansprache aufbereiten. Schnellster Weg zu den ersten Aufträgen.
Zwei Referenzstories
Eine Baustelle, ein Event. Mit echten Bildern, echten Zahlen und Freigabe des Kunden.
Einheitliche Sprache
Begriffe aus diesem Termin in allen Kanälen gleich verwenden. Wortliste kommt von mir.
Kurze Gegenlesung
Zwei Minuten Blick auf jeden Text mit technischem Inhalt. Spart uns Korrekturen danach.
Wenn wir das aufgleisen: bis Herbst eine Strom-Kommunikation, die sitzt.
Mobil in Time AG · Strom Quick Dive · Marketing
39

## Slide 40
DANKE
Fragen?
Immer her damit.
Es gibt keine dumme Frage zu Strom.
Nur Texte, die falsch werden, weil niemand gefragt hat.
Burak Ücöz · Sales Engineer Power · Mobil in Time AG
VORSCHLAG · ZWEITER TERMIN
Was als Nächstes kommt.
01
Netzqualität im Detail und was wir damit verkaufen
02
Nachhaltigkeit: HVO, Hybrid und die Zahlen dahinter
03
Rechenzentren als Wachstumsmarkt Schweiz
04
Referenzprojekte zum Anfassen: Gampel, Baustellen, Industrie
40 / 40 · Ende der Session